## Slide 1: MISSION GIRASOLE 2025
Audits Techniques 52 Centrales Photovoltaïques
Janvier - Mars 2025
Briefing Techniciens
Diagnostic Photovoltaïque

## Slide 2: 🎯 Contexte Mission
Client : Girasole Energies
Code affaire : 22COUTIN©
Période : Janvier - Mars 2025 (3 mois)
Budget contractuel : 66,885€ HT (fixe)
Périmètre :
  39 centrales SOL : 39,780€ (1,020€/unité)
  13 centrales TOITURE : 19,305€ (1,485€/unité)
  Frais déplacement : 7,800€ (150€/centrale)

## Slide 3: 📍 Organisation Géographique
4 Bases Sous-Traitants :
🔵 LYON : 14 centrales
  Coordonnées : 45.7640°N, 4.8357°E
  Rayon d'action : Auvergne-Rhône-Alpes
🔴 MILLAU : 13 centrales
  Coordonnées : 44.0995°N, 3.0789°E
  Rayon d'action : Occitanie Est
🟢 ORTHEZ : 12 centrales
  Coordonnées : 43.4886°N, -0.7742°W
  Rayon d'action : Nouvelle-Aquitaine
🟠 TOULOUSE : 13 centrales
  Coordonnées : 43.6047°N, 1.4442°E
  Rayon d'action : Occitanie Ouest

## Slide 4: 🔧 Prestations à Réaliser
1. Analyse documentaire Bureau d'Études
  Plans calepinage, schémas électriques
  Notices techniques modules/onduleurs
  Historiques production/maintenance
2. Contrôle visuel sur site (cahier des charges)
  20 sections checklist terrain
  174+ items vérification
  Prise photos systématique
3. Rédaction rapport compte rendu
  Export Excel ANNEXE 2 (47 colonnes)
  Rapports PDF individuels DiagPV
4. Interventions TOITURE (13 centrales)
  Démontage et échantillonnage modules
  Vérification toiture selon cahier des charges
  Intervention avec nacelle certifiée

## Slide 5: 📋 Méthodologie Terrain
OUTIL : Checklist Terrain V3 HTML (tablette/smartphone)
20 Sections à remplir :
  1. Informations générales (météo, GPS, puissance)
  2. Documentation fournie
  3. État structures support
  4. État modules PV (délamination, fissures, salissures)
  5. État câblage DC (connecteurs, chemins câbles)
  6. Boîtes jonction strings
  7. État onduleurs (fonctionnement, codes erreur)
  8. Coffrets électriques
  9. Monitoring production
  10. Mise à la terre

## Slide 6: 📋 Méthodologie Terrain (suite)
20 Sections (suite) :
  11. Transformateur/Poste livraison
  12. Sécurité site (clôtures, alarmes)
  13. Environnement installation
  14. Conformité normes (marquages CE, IEC 62446-3)
  15. Performances électriques (PR, dégradation)
  16. Maintenance préventive
  17. Défauts identifiés (description détaillée)
  18. Photos générales (upload multiple)
  19. Interventions toiture (EPI, nacelle, météo) ⚠️
  20. Conclusion intervention
📤 Export données :
  JSON : girasole_terrain_[centrale]_[date].json
  ZIP Photos : girasole_photos_[centrale]_[date].zip
  Envoi immédiat au Bureau Études

## Slide 7: ⚠️ SÉCURITÉ TOITURE (13 centrales)
🔴 RISQUE CHUTE HAUTEUR > 3m
IMPÉRATIF AVANT INTERVENTION :
  ✅ Lire Mode Opératoire (MOP_INTERVENTIONS_TOITURE_DIAGPV.pdf)
  ✅ Lire Analyse Risques (ANALYSE_RISQUE_TOITURE_DIAGPV.md)
EPI OBLIGATOIRES :
  Harnais antichute + ligne de vie
  Casque de chantier
  Chaussures de sécurité
  Gants protection
CONDITIONS INTERVENTION :
  Nacelle certifiée + opérateur CACES
  Vent < 40 km/h
  Pas de pluie
  Balisage zone
  2 personnes minimum (binôme sécurité)

## Slide 8: 🛠️ Outils Disponibles
📂 PACK COMPLET FOURNI (ZIP 289 KB)
1. Planificateur Tournées (Excel)
  52 centrales assignées par base
  Distances calculées automatiquement
  Optimisation trajets
2. Checklist Terrain V3 (HTML)
  Interface web mobile/tablette
  20 sections, 174+ items
  Upload photos direct
  Export JSON + ZIP
3. Ordres Mission (52 documents)
  1 ordre par centrale pré-généré
  Coordonnées, puissance, prestations
4. Plans Prévention Toiture (PDF)
  Mode opératoire détaillé
  Analyse risques complète

## Slide 9: 🔄 Workflow Mission Complète
PHASE 1 : PRÉPARATION (avant départ)
  Consulter planificateur tournées (base assignée)
  Récupérer ordre mission centrale
  Télécharger checklist terrain HTML sur tablette
  Vérifier matériel (appareil photo, EPI si toiture)
PHASE 2 : TERRAIN (sur site)
  Ouvrir checklist HTML (fonctionne hors ligne)
  Remplir 20 sections + prendre photos
  Exporter JSON + ZIP photos
  Envoyer immédiatement au Bureau Études
PHASE 3 : BUREAU ÉTUDES (après intervention)
  Import JSON terrain dans Checklist BE
  Croisement avec analyse documentaire
  Export Excel synthèse
PHASE 4 : RAPPORTS (automatisation)
  Compilation ANNEXE 2 Excel (47 colonnes)
  Génération rapports PDF DiagPV individuels

## Slide 10: ⏱️ Temps Estimés par Centrale
Centrale SOL (39 centrales) :
  Intervention terrain : 2-3 heures
  Bureau Études : 1-2 heures
  TOTAL : 3-5 heures/centrale
Centrale TOITURE (13 centrales) :
  Intervention terrain : 3-4 heures (nacelle)
  Bureau Études : 1-2 heures
  TOTAL : 4-6 heures/centrale
MISSION COMPLÈTE (52 centrales) :
  Temps total estimé : 156-312 heures
  Répartition 4 bases : 39-78 heures/base
  Sur 3 mois : ~13-26 heures/base/mois
✅ Objectif : 2-3 centrales/semaine par base = GÉRABLE

## Slide 11: ✅ Points Clés Qualité
PHOTOS :
  Qualité minimale : 1920x1080 (2 MP)
  Renommer : CENTRALE_SECTION_XX.jpg
  Exemple : LYON001_MODULES_DELAMINATION.jpg
  Photos défauts : Zoomer + vue ensemble
DÉFAUTS IDENTIFIÉS (Section 17) :
  Description détaillée (quoi, où, gravité)
  Localisation précise (string, module si possible)
  Impact production estimé si mesurable
  Recommandations actions correctives
EXPORT DONNÉES :
  Toujours exporter JSON + ZIP photos
  Envoyer immédiatement (ne pas attendre)
  Vérifier taille fichiers avant envoi
SÉCURITÉ :
  Interventions toiture : RESPECT STRICT procédures
  Signaler immédiatement tout incident/anomalie

## Slide 12: 📦 Livrables Mission
REMISE CLIENT GIRASOLE :
1. ANNEXE 2 Excel (47 colonnes)
  Compilation données 52 centrales
  Synthèse complète audits
2. Rapports PDF individuels (52 rapports)
  Branding Diagnostic Photovoltaïque
  Logo, coordonnées, signature Fabien CORRERA
  Méthodologie conforme IEC 62446-3, IEC TS 63049
3. Archive photos (ZIP par centrale)
  Photos HD organisées par section
  Nomenclature standardisée
DÉLAI REMISE : Fin Mars 2025

## Slide 13: 📞 Contacts & Support
DIAGNOSTIC PHOTOVOLTAÏQUE
Adrien PAPPALARDO - Business Developer
  📱 06 07 29 22 12
  📧 info@diagnosticphotovoltaique.fr
Fabien CORRERA - Expert Technique
  Signataire rapports
  Support technique méthodologie
🌐 www.diagnosticphotovoltaique.fr
📍 3 rue d'Apollo, 31240 L'UNION
☎️ 05.81.10.16.59
CLIENT : Girasole Energies
Code affaire : 22COUTIN©

## Slide 14: ❓ Questions ?
Merci pour votre attention !
📦 Pack complet outils fourni (ZIP 289 KB)
📋 Checklist terrain, planificateur, ordres mission,
plans prévention, scripts automatisation
🚀 Prêts pour la mission GIRASOLE 2025 !